Nr postępowania: 04/07/2018			Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część nr 1

Parametry wymagane, wyposażenie, warunki gwarancji, serwisu oraz szkoleń

Kardiomonitor 1 szt.

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………….

Nazwa - typ urządzenia: ……………..………………………

Producent: …………………………………………….……………

Kraj pochodzenia: …………………………………………..….

Rok produkcji:  …………………………………………………..

| Lp | Opis parametru - Parametry wymagane | Wymogi graniczne TAK | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE | TAK |  |  |
| 1 | Wieloparametrowy monitor pacjenta dla noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |  |
| 2 | Ekran min. 12” kolorowy | TAK |  |  |
| 3 | Analiza arytmii oraz analiza ST | TAK |  |  |
| 4 | EKG z 3 lub 5 odprowadzeń | TAK |  |  |
| 5 | Zakres HR 15 – 300 bpm | TAK |  |  |
| 6 | SpO2 zakres 0-100% , puls 20-300 bpm | TAK |  |  |
| 7 | NIBP: tryb ręczny i automatyczny od 1 min do 480 min | TAK |  |  |
| 8 | Trendy graficzne i tabelaryczne: wszystkich mierzonych parametrów, min. 2000 pomiarów NIBP oraz 100 zdarzeń alarmowych | TAK |  |  |
| 9 | Zapis EKG w pamięci min. 2 godz. wstecz | TAK |  |  |
| 10 | Wyjście VGA do zewnętrznego monitora | TAK |  |  |
| 11 | Złącze USB | TAK |  |  |
| 12 | Wbudowany akumulator umożliwiający pracę min.2 godz. | TAK |  |  |
| 13 | Na wyposażeniu czujnik SpO2 , kabel EKG 3/5 odprowadzeń ,kabel i 2 mankiety do pomiaru NIBP, czujnik temperatury | TAK |  |  |
| 14 | Chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora | TAK |  |  |
| 15 | Wózek jezdny z koszem | TAK |  |  |

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 i 5 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia

| L.p. | Warunki gwarancji i serwisu | Warunek | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji (bez żadnych wykluczeń i ograniczeń) na kardiomonitor | Minimum 24 miesiące |  |
| 2 | Przeglądy gwarancyjne łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta na koszt wykonawcy wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności urządzenia | TAK |  |
| 3 | Podać terminy okresowych przeglądów gwarancyjnych niezbędnych do bezpiecznej pracy sprzętu | Podać |  |
| 4 | Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie od otrzymania zgłoszenia do umówienia się na przyjazd (podać w godzinach) | <=48 h w dni robocze |  |
| 5 | Maksymalny czas naprawy nie wymagającej wymiany podzespołów (podać w godzinach) | <=72 h w dni robocze |  |
| 6 | Zapewnienie sprzętu zastępczego w przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego w okresie dłuższym niż 72 godziny lub w przypadku trwania przeglądu dłużej niż 72 godziny | TAK |  |
| 7 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas awarii w okresie gwarancji zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia | TAK |  |
| 8 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych modułów/podzespołów po naprawie – minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 9 | Minimalna liczba napraw tego samego modułu/podzespołu powodująca wymianę modułu/podzespołu na nowy lub wymianę aparatu na nowy | 3 naprawy |  |
| 10 | Gwarantowany okres dostępności części zamiennych i wyposażenia (w latach) od daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji | Minimum 5 lat |  |
| 11 | Gwarantowana bezpłatna aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy) | Minimum 5 lat |  |
| 12 | Wykaz dostawców części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania urządzenia art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2017r. poz. 211) | Podać |  |
| 13 | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do fachowej instalacji, okresowej kalibracji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcją użytkowania wyrobu nie modą być wykonane przez użytkownika art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211) | Podać: Nazwę oraz adres siedziby firmy odpowiedzialnej za przeglądy gwarancyjne ………………………………………………………………….. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przeglądy gwarancyjne ….. …......................................................... Numer telefonu ………………………………………………………….. Numer fax ………………………………………………………………. Adres e-mail …………………………………………………………….. |
| 14 | Podać terminy okresowych przeglądów pogwarancyjnych wymaganych przez producenta sprzętu, niezbędnych do bezpiecznej pracy sprzętu – podać w latach lub miesiącach | Podać |  |

SZKOLENIA

| L.p. | Szkolenia | Potwierdzenie | Warunki oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego oraz obsługi technicznej | TAK |  |
| 2. | Potwierdzenie dokumentem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych | TAK |  |
| 3. | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji dostarczona w języku polskim | TAK, dostarczy wybrany Wykonawca |  |

Podpis osoby /osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy

………………..…………………………………
(pieczątka imienna)

Miejscowość i data …………………………………..