Załącznik nr 2 do SIWZ

Postępowanie nr: 1/IX/2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

,,WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO,

WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO ORAZ PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO AMBULANSU SANITARNEGO TYPU C - 1 szt.

Pojazd kompletny, Marka/Typ/Oznaczenie handlowe (zgodne ze świadectwem homologacji): …………………………………….

Pojazd nowy, rok produkcji 2019r. (podać): …………………………….

Nazwa i adres producenta pojazdu kompletnego: ……………………………..

Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka/Typ/Oznaczenie handlowe (zgodne ze świadectwem homologacji): ………………..

Nazwa i adres producenta pojazdu skompletowanego: ……………………………………………………………………………………..

| Lp. | Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej, samochód fabrycznie nowy, niepowystawowy, niepodemonstracyjny, nierekondycjonowany | warunek graniczny i parametry oceniane | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej. podać, opisać, TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | NADWOZIE |
| 1. | Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym. | TAK |  |
|  | Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi tłoczonymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym obejmującymi całe powierzchnie łacznie z pośrednimi i końcowymi słupkami nadwozia - parametr dodatkowo punktowany. | TAK/NIE NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |  |
|  | DMC do 3,5t | TAK |  |
|  | Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Dopuszcza się jako wyposażenie dodatkowe elektryczne ogrzewanie szyby przedniej. Półki nad przednią szybą. | TAK |  |
|  | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy, fotel kierowcy i pasażera, z pełną regulacją: regulacja wzdłużna, regulacja oparcia. Lampki do czytania dla kierowcy i pasażera. W kabinie kierowcy zamontowana stacja dokujca w dedykownym uchwycie do tabletu DUKABOOK R-11AH z wykorzystaniem fabrycznych perforacji kabiny kierowcy, umożliwiający zamontowanie zestawu w sposób nieograniczający korzystania z panelu sterującego umieszczonego w środkowej części kokpitu i zapewniający odpowiednią czytelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera. Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek innych niż fabryczne perforacji elementów w kabinie kierowcy. Instalacja anten zewnętrznych GPS/GSM do stacji dokującej. Zainstalowany moduł lokalizacji pojazdu wraz z anteną zewnętrzną GPS/GSM współpracujący z systemem SWDPRM o parametrach min. FM3300 Teltonika lub rownoważny. | TAK |  |
|  | W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni). | TAK |  |
|  | Furgon - lakier w kolorze białym. | TAK |  |
| 2. | Nadwozie przystosowane do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. | TAK |  |
| 3. | Wysokość przedziału medycznego min. 1,80 m. | TAK |  |
| 4. | Długość przedziału medycznego min. 3,20 m. | TAK |  |
| 5. | Szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m. | TAK |  |
| 6. | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 260 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi. | TAK |  |
| 7. | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą. Z elektrycznym wspomaganiem ich domykania (rozwiązanie fabryczne objete gwarancją pojazdu bazowego). | TAK |  |
| 8. | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 9. | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. | TAK |  |
| 10. | Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane drzwi o wysokości min. 1,80 m. | TAK |  |
| 11. | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu. | TAK |  |
| 12. | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. Z elektrycznym wspomaganiem ich domykania (rozwiązanie fabryczne objęte gwarancją pojazdu bazowego). | TAK |  |
| 13. | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony w: - 2 szt. butli tlenowych 10l z reduktorami, - mocowanie krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym, - mocowanie noszy podbierakowych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dzieci, - mocowanie materaca próżniowego, - mocowanie kamizelki unieruchamiającej typu KED, - mocowanie 2 kasków ochronnych, - mocowanie torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego, - mocowanie pojemnika reimplantacyjnego, - miejsce dla pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę. | TAK |  |
| 14. | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne. | TAK |  |
| 15. | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem pokryty wykładziną antypoślizgową. | TAK |  |
| 16. | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny tzn. nie wystający poza obrys nadwozia i nie zmniejszający prześwitu pojazdu, pokryty wykładziną antypoślizgową. | TAK |  |
| 17. | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 18. | Światła boczne pozycyjne zwiększające zauważalność ambulansu w warunkach ograniczonej widoczności. | TAK |  |
| 19. | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane. | TAK |  |
| 20. | Zestaw narzędzi z podnośnikiem, zestaw naprawczy do uszkodzonych opon. | TAK |  |
| 21. | Wylot spalin umiejscowiony tak, aby zapobiec możliwości dostawania sie ich do przedziału medycznego zwłaszcza przez najczęściej otwierane drzwi boczne prawe. | TAK |  |
| 22. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70l. | TAK |  |
| 23. | Zbiornik płynu AdBlue o pojemności min. 15l. | TAK |  |
| 26. | Kamera biegu wstecznego z obrazem wyświetlanym w lusterku wstecznym. | TAK |  |
| 24. | Instalacja elektryczna przedziału medycznego podłączona poprzez dedykowany moduł pojazdu bazowego typu PSM, KFG itp. (technologia CAN bus). | TAK |  |
| 25. | Radioodtwarzacz z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym, zasilany z 12V z eliminacją zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym. Możliwość całkowitego wyciszenia głośników w przedziale medycznym z panelu sterującego. | TAK |  |
| 26. | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący wyposażony w szczelne przełączniki typu micro swich umożliwiające dezynfekcję i kolorowy wyświetlacz. Panel umieszczony w centralnej środkowej części kokpitu kierowcy, sterujący następującymi funkcjami: (Zamawiający nie dopuszcza panelu z ekranem dotykowym). | TAK |  |
|  | sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), | TAK |  |
|  | sterowanie układem ogrzewania dodatkowego niezależnym od pracy silnika, | TAK |  |
|  | sterowanie układem klimatyzacji, | TAK |  |
|  | sygnalizacja graficzna i dźwiękowa niskiego poziomu naładowania akumulatorów, | TAK |  |
|  | sterowanie sygnalizacją uprzywilejowaną oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową niskotonową, | TAK |  |
|  | sterowanie drzwiami pomiędzy przedziałem kierowcy i przedziałem medycznym, | TAK |  |
|  | funkcja SERWIS, powiadamiająca o zbliżającym się terminie przeglądu zabudowy, | TAK |  |
|  | możliwość załaczania przetwornicy prądu 12/230V, | TAK |  |
|  | możliwość załaczania intercomu, | TAK |  |
|  | dwustopniowe podświetlenie przycisków I stopień dla funkcji niezałączonej, II stopień dla funkcji załączonej, | TAK |  |
|  | miernik zuzycia paliwa dla ogrzewania niezaleznego od pracy silnika, | TAK |  |
|  | graficzne monitorowanie pracy powietrznego ogrzewania przedziału medycznego niezaleznego od pracy silnika, | TAK |  |
|  | sygnalizacja graficzna wysunietego stopnia wejsciowego. | TAK |  |
| II. | SILNIK |
| 1. | Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim. | TAK |  |
| 2. | Silnik o pojemności min. 2000 cm³. | TAK |  |
| 3. | Silnik o mocy min. 160 KM. | TAK |  |
| 4. | Moment obrotowy min. 360 Nm. | TAK |  |
| 5. | Norma emisji spalin EURO VI lub EURO 6. | TAK |  |
| III. | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |
| 1. | Skrzynia biegów manualna synchronizowana. | TAK |  |
| 2. | Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny. | TAK |  |
| 3. | Napęd na koła przednie lub tylne. | TAK |  |
| IV. | UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA |
| 1. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych. | TAK |  |
| 2. | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania ABS lub równoważny. | TAK |  |
| 3. | Elektroniczny korektor siły hamowania. | TAK |  |
| 4. | Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania. | TAK |  |
| 5. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie i tylne wentylowane. | TAK |  |
| 6. | System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu. | TAK |  |
| 7. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR. | TAK |  |
| 8. | System zapobiegajacy niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub równoważny - parametr dodatkowo punktowany. | TAK/NIE NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |  |
| 9. | System wspomagania ruszania pod górę. | TAK |  |
| V. | ZAWIESZENIE |
| 1. | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. Zwiększony nacisk na oś przednią (podać o jaką wartość w stosunku do standardowej). | TAK |  |
| 2. | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | TAK |  |
| VI. | UKŁAD KIEROWNICZY |
| 1. | Ze wspomaganiem. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach niezależnie tzn. góra-dół i przód tył. | TAK |  |
| VII. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |
| 1. | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W. | TAK |  |
| 2. | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna. | TAK |  |
| 3. | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego. | TAK |  |
| 4. | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym umożliwiając klimatyzowanie przedziału medycznego. | TAK |  |
| VIII. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
| 1. | Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 A do zasilania wszystkich odbiorników prądu. | TAK |  |
| 2. | Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający sile elektromotoryczną podczas rozruchu, układ oparty o przekaźnik wysoko prądowy o min. prądzie przewodzenia 250 A. | TAK |  |
| 3. | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 180 A. Wartość prądu alternatora jako parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu określonego minimum. | TAK/NIE (określić) 180 A - 0 pkt Największa wartość – 10 pkt |  |
| 4. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich. | TAK |  |
| 5. | Instalacja elektryczna 230 V: a) zasilanie zewnętrzne 230 V, b) min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym, c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym, d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, e) przewód zasilający min 10m. | TAK |  |
| 6. | Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V. | TAK |  |
| 7. | Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V. | TAK |  |
| 8. | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym typu Lexel (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych, - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki. | TAK |  |
| 9. | Atestowana przetwornica prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1000VA (czysta sinusoida). W przedziale medycznym 2 oddzielne gniazda 230V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego i drukarki systemu wymagających zasilania 230V w czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia. | TAK |  |
| IX. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |
| 1. | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - możliwość podawania komunikatów głosowych. | TAK |  |
| 2. | Sygnalizacja uprzywilejowana zintegrowana z dachem umieszczona w tylnej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła LED robocze do oświetlania przedpola za ambulansem. | TAK |  |
| 3. | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. | TAK |  |
| 4. | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni. | TAK |  |
| 5. | Dwie lampy LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego. | TAK |  |
| 6. | Min. dwa reflektory zewnętrzne LED po bokach pojazdu, do oświetlenia miejsca akcji, po jednym z każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. | TAK |  |
| 7. | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r.: a/ 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. wykonane z folii: - typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli, - typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu, - typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”), b/ nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej lub granatowej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej lub granatowej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; c/ po obu bokach i z tyłu pojazdu nadruk barwy czerwonej „S”(do uzgodnienia) w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm, d/ na drzwiach bocznych ambulansów napis z nazwą dysponenta ZRM. | TAK |  |
| X. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| 1. | Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej: | TAK | Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej: |
|  | 1) światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych LED, z funkcja ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne), | TAK |  |
|  | 2) oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.), | TAK |  |
|  | 3) halogen zamontowany nad blatem roboczym. | TAK |  |
| XI. | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE |
|  | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta) - pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione poniżej: | TAK | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta) - pomieszczenie pomieści urządzenia medyczne wyszczególnione poniżej: |
| 1. | 1/ Zabudowa specjalna na ścianie działowej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą): - szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, wyposażona w min. trzy szuflady: w jednej szufladzie system mocowania drukarki systemu PRM SWD z instalacją zasilającą i połaczeniową z tabletem, mocowanie ma umożliwiać drukowanie dokumentów oraz bezpieczny transport po zamknięciu szuflady, w dwóch pozostałych szufladach system przesuwnych przegród porządkujący przewożone tam leki, - pojemnik na zużyte igły, - wysuwany kosz na odpady, - termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych z płynną regulacją temperatury, - miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, - jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy jak i bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, posiadający możliwość dosunięcia lub odsunięcia do/od węzgłowia noszy w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie (np. intubowanie), wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców, - przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego. | TAK |  |
|  | 2/ Zabudowa specjalna na ścianie prawej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą): - min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, b/ jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, c/ uchwyt na butlą tlenową o min. pojemności 400l przy ciśnieniu 150 at, d/ uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, e/ przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego, f/ przy drzwiach przesuwnych panel sterujący wyposażony w szczelne przełączniki typu micro swich umożliwiające dezynfekcję i kolorowy wyświetlacz. Sterujący następującymi funkcjami: (Zamawiający nie dopuszcza panelu z ekranem dotykowym): - sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), - sterowanie układem ogrzewania dodatkowego oraz stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji, - załączanie intercomu, - sterowanie głosnikiem radiotelefonu, - regulacja głośności w głosnikach radioodtwarzacza. | TAK |  |
|  | 3/ Uchwyt na plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka po jego otwarciu. Uchwyt w pozycji zamkniętej jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym odpowiada wymogom: - normy PN EN 1789+A2:2015-01 lub - normy PN EN 1789+A1:2011 pod warunkiem, że pojazd został zabudowany przez producenta, któremu jednostka certyfikująca przyznała uprzednio certyfikat wg wymagań PN EN 1789+A1:2011 i certyfikat ten nadal jest aktualny lub - innej normy równoważnej tj. odpowiadającej treści normy PN EN 1789+A2:2015-01 w tym zakresie, oraz jest elementem całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu - parametr dodatkowo punktowany. | TAK/NIE TAK - 15 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | 4/ Zabudowa specjalna na ścianie lewej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą): a/ min. cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, b/ pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3 szt.), c/ min. 2 przesuwne na szynach płyty do zamocowania dowolnego defibrylatora transportowego, dowolnej pompy infuzyjnej, d/ na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania dowolnego respiratora transportowego oraz pólka z miejscem na przewody zasilające i przewód pacjenta, e/ szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków, miejscem na torbę ratunkową, miejscem zamontowania ssaka elektrycznego i gniazdem 12V, zamykana podwójną roletą, u dołu szafki kosz na odpady medyczne. f) schowek na narkotyki zamykany zamkiem szyfrowym. | TAK |  |
|  | 5/ Na lewej ścianie przy fotelu zamontowany duży plaski panel informacyjny o wymiarach min. 600x600 mm umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących; procedur medycznych, dawkowania leków, procedur dezynfekcji przedziału medycznego i jego wyposażenia posiadający funkcję tablicy sucho ścieralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie. | TAK |  |
|  | 6/ System mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej. W przypadku mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej w przedziale medycznym, system mocowania jest elementem całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu - atest 10G; miejsce mocowania tj. w przedziale medycznym, jako parametr dodatkowo punktowany. | TAK/NIE (podać miejsce mocowania – w przypadku mocowania w przedziale medycznym podać, czy jest całopojazdowa homologacja – atest 10G: TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt.) |  |
| 2. | Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie. | TAK |  |
| 3. | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przedziału medycznego przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | TAK |  |
| 4. | Centralna instalacja tlenowa: a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA (oddzielne gniazda pojedyncze), b) sufitowy punkt poboru tlenu, z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok przedniego fotela na ścianie prawej przedziału medycznego, c) 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt. reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, d) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm., e) konstrukcja zapewniająca możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. | TAK |  |
| 5. | Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym lub elektrycznym, posiadająca przesuw boczny min. 20 cm, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę pod kątem nie większym jak 10 stopni, długość leża pacjenta w zakresie 190 - 195 cm, (podać markę i model). | TAK |  |
| 6. | Wzmocniona i wypełniona materiałem izolacyjnym o grubości min. 25 mm podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. W podłodze zintegrowane wzmocnienia pod lawetę i fotele. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. | TAK |  |
| 7. | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu. | TAK |  |
| XII. | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |
|  | Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu z głośnikiem. | TAK |  |
|  | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu. | TAK |  |
|  | Wmontowana dachowa antena do podłączenia radiotelefonu o parametrach: - zakres częstotliwości 168-170 MHz, - impedancja wejścia 50 Ohm, - współczynnik fali stojącej 1,6, - charakterystyka promieniowania dookólna, - zamontowana w sposób umożliwiający serwisowanie. Antena typu 3089/1 lub równoważna do radiotelefonu przewoźnego. | TAK |  |
|  | Wyprowadzenie instalacji elektryczno-antenowej wraz z adapterami do zamocowania stacji dokującej oraz uchwytu do drukarki pod system SWD PRM. Adapter do zamocowania stacji dokującej, stacja dokująca, zasilacz oraz tablet po stronie Zamawiającego. Po zamontowaniu stacji dokującej odpowiednia czytelność i obsługa tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera w miejscu łatwo dostępnym, nieutrudniającym korzystania z przełączników zamontowanych na desce rozdzielczej, nie utrudniającym widoczności kierowcy przez szybę przednią, nie kolidującym z poduszkami powietrznymi. W przedziale medycznym nad blatem roboczym na ścianie działowej, zamontowana podstawa pod drukarkę (podstawa, uchwyt do drukarki, oraz zasilacz po stronie Wykonawcy). Dodatkowa antena dachowa dwuzakresowa GPS/GSM (do tabletu) zakończona wtykami kątowymi SMA zlokalizowanymi przy stacji dokującej. Dodatkowa antena dachowa dwuzakresowa GPS/GSM (do modułu FM 3000) zakończona wtykami prostymi GPS MCX oraz GSM SMA zlokalizowanymi w miejscu montażu modułu teltoniki. Przygotowanie instalacji pozwalającej na łatwe wpinanie/wypinanie modułu teltonika (instalacja elektryczno-antenowa). Moduł GPS po stronie Zamawiającego. Dodatkowy zewnętrzny moduł GPS poszerzający funkcjonowanie tabletu. Wyprowadzenie przewody USB, który ma połączyć stację dokującą z drukarkę. Dodatkowe gniazdo 12 V do drukarki na ścianie działowej. | TAK |  |
| XIII. | DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU |
| 1. | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. | TAK |  |
| 2. | Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym. | TAK |  |
| 3. | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło LED. | TAK |  |
| 4. | Trójkąt ostrzegawczy – 2 szt. komplet kluczy, podnośnik samochodowy. | TAK |  |
| 5. | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 6. | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy”. | TAK |  |
| 7. | Kamera biegu wstecznego z wyświetlaczem w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 8. | Opony zimowe z felgami – 4 szt. | TAK |  |
| XIV. | SERWIS |
| 1. | Serwis pojazdu bazowego realizowany w najbliższej ASO oferowanej marki ambulansu. | TAK |  |
| 2. | Serwis zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy sanitarnej) realizowany w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
| 3. | Reakcja serwisu zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu 72 godzin od jej zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy w czasie nie krótszym jak 48 godziny od zgłoszenia - parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu określonego minimum. (podać z dokładnością do 1 godzimy). | TAK/NIE (określić) 48 godzin - 0 pkt Najkrótszy czas – 10 pkt |  |
| 4. | Gwarancja dostarczenia w ciągu max. 72 godzin do siedziby Zamawiającego ambulansu zastępczego spełniającego wymagania ambulansu typu C, jeśli czas naprawy ambulansu (pojazdu bazowego lub zabudowy), który uległ awarii będzie wynosił minimum 5 dni. Parametr dodatkowo punktowany. | TAK/NIE (określić) 48 godzin - 0 pkt Najkrótszy czas – 10 pkt |  |
| XV. | GWARANCJA |
| 1. | Gwarancja mechaniczna na ambulans, nie krócej jednak niż 24 miesiące (bez limitu km). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące. | TAK |  |
| 3. | Gwarancja na perforację – min. 120 miesięcy. | TAK |  |
| 4. | Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące. Parametr dodatkowo punktowany. | TAK (określić) 24 m-ce - 0 pkt. Największa wartość – 10 pkt. |  |
| 5. | Gwarancja na sprzęt medyczny (od lp. I do lp. XVII) do – min. 24 miesiące. | TAK |  |
| XVI. | INNE |
| 1. | Dostawa kompletnego ambulansu do siedziby Zamawiającego i szkolenia w siedzibie Zamawiającego, minimum 3 z zakresu obsługi i eksploatacji oferowanego ambulansu oraz urządzeń medycznych, personelu wskazanego przez Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu terminów z Kierownikiem Oddziału Ratownictwa Medycznego PCM S. A. Pierwsze szkolenie w dniu dostawy ambulansu, następne w okresie do 6 miesięcy od dnia dostawy, zakończone protokołem oraz wydaniem certyfikatów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji przez szkolony personel. | TAK |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim (drukowana wersja dostarczona wraz z dostawą. | TAK |  |
| 3. | Książka obsługi (przeglądów) pojazdu. | TAK |  |
| 4. | Załączyć aktualną homologację pojazdu skompletowanego (oferowanego ambulansu typu C) zgodną Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tj. Dz. U. 13.407 oraz D 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.10.2007 (bez załączników). | TAK |  |
| 5. | Pojazd przygotowany do rejestracji z kompletem dokumentów dopuszczających go do ruchu drogowego, zgodnie z artykułem 70 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1260). | TAK |  |

| XVII. | PLECAKI I TORBY |
| --- | --- |

| 1. | Plecak ratunkowy (podać producenta i model) – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Minimalne wymiary: wys. 60 x szer. 55 x gł. 30 cm wykonany z odpornego na przecieranie materiału, wyposażony w ampularium na 80 ampułek oraz ampularium na 8 ampułek, wkład na intubację, certyfikowane elementy odblaskowe, min. 5 torebek segregacyjnych różnej wielkości, min. 5 zewnętrznych kieszeni, możliwość noszenia, pionowo, poziomo lub na plecach, konstrukcja powinna umożliwia pranie ręczne lub automatyczne, spód plecaka wzmocniony materiałem wodoodpornym, odpornym na ścieranie. | TAK |  |
| 2. | Torba pediatryczna (podać producenta i model) – 1 szt. |  |  |
|  | Minimalne wymiary: wys. 36 x szer. 36 x gł. 28 cm torba z uproszczoną wersją taśmy Breslowa, wykonana z materiału odpornego na przecieranie, konstrukcja powinna umożliwia pranie ręczne lub automatyczne, spód torby wzmocniony materiałem, wodoodpornym, odpornym na ścieranie, certyfikowane elementy odblaskowe, min. 7 torebek segregacyjnych, min. jedna duża zewnętrzna kieszeń, możliwość noszenia w ręku i na ramieniu. | TAK |  |
| 3. | Torba opatrunkowa (podać producenta i model) – 1 szt. |  |  |
|  | Minimalne wymiary: 40x60x40 cm (wys., szer., gł.). wykonana z materiału odpornego na przecieranie, konstrukcja powinna umożliwia pranie ręczne lub automatyczne, spód torby wzmocniony materiałem, wodoodpornym, odpornym na ścieranie, certyfikowane elementy odblaskowe, min. 4 kieszenie, min. trzy duże zewnętrzne kieszenie |  |  |

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE AMBULANSU

| Lp. | Wymagane parametry (warunki) dla wyposażenia medycznego | warunek graniczny: | Potwierdzenie spełnienia wymagań Oferowane przez Wykonawcę parametry dla wyposażenia medycznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Nosze główne z transporterem (podać producenta i model), nowe, niepowystawowe, niepodemonstracyjne, nierekondycjonowane | TAK |  |
|  | 1. Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha: - płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 75°, - wysuwane rączki z przodu i z tyłu do przenoszenia, - pasy zabezpieczające o regulowanej długości mocowane bezpośrednio do ramy noszy, - możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy, - nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego o powierzchni antypoślizgowej nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące, - składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi, - nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi, - uchylna konstrukcja ramy noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie - poręcze boczne stabilizujące pacjenta na noszach, - waga noszy (bez pasów i materaca) do 23kg, - obciążenie dopuszczalne min. 200kg. | TAK |  |
|  | 1a. Poręcze boczne stabilizujące pacjenta na noszach składane wzdłuż pacjenta | TAK |  |
|  | 2. Transporter do noszy głównych: - z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami, - z możliwością zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy, - przyciski blokady goleni kodowane kolorami, - z wielostopniową regulacją wysokości minimum w 7 poziomach, - wyposażony w min. 4 kółka obrotowe o średnicy min. 150 mm, w zakresie o 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce, - możliwością zablokowania dwóch kół do jazdy na wprost, - możliwość odblokowania kółek do jazdy na wprost realizowana przez fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera, - system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę, - obciążenie dopuszczalne co najmniej 250 kg, - transporter noszy musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie i środkami i antykorozyjnymi, odporny na środki dezynfekujące, - możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia, - z systemem mocowania transportera do lawety ambulansu, - instrukcja obsługi zestawu transportowego umieszczona w widocznym miejscu, - waga transportera do 28 kg. | TAK |  |
|  | 3. System do unieruchamiania dziecka na noszach: - przeznaczony do transportu niemowląt i dzieci, - możliwy do zastosowania na fotelu, - pokrowiec transportowy. | TAK |  |
|  | 4. Średnica kółek przy transporterze minimum tj. 150 mm. | TAK |  |
| II. | Respirator transportowy (podać producenta i model) nowy, niepowystawowy, niepodemonstracyjny, nierekondycjonowany | TAK |  |
|  | 1. Respirator transportowy o n/w funkcjach i parametrach: - przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt od min. 5 kg masy ciała, - tryby wentylacji: IPPV, CPAP, - umożliwiający natychmiastowe rozpoczęcie wentylacji-tryby ratunkowe (IPPV) - dorosły, dziecko, niemowlę, - filtr wlotowy chroniący urządzenie przed zanieczyszczeniem, - zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa regulowana płynnie w zakresie min. 10-65 bar, - wentylacja 100% tlen i Air Mix, - niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej, - objętość oddechowa min. 70 ml - 1300 ml, - częstość min. 8-40 oddechów/ min., - zastawka PEEP regulowana w zakresie min. 0-20 mbar, - alarmy bezpieczeństwa - optyczne i dźwiękowe: wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia, wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączu tlenowym - czas pracy na baterii min.8h lub zasilanie pneumatyczne, - temperatura pracy od: -15°C do + 40°C, - przewód pacjenta z zaworem pacjenta, maska nr 5, - uchwyt/rama/torba transportowa mieszcząca respirator, butlę tlenową 2.0l z reduktorem oraz miejsce na akcesoria, - uchwyt/rama/torba wyposażony odpowiednio w rączkę do przenoszenia, pasek do powieszenia na ramię, wysuwany uchwyt do powieszenia na noszach lub łóżku pacjenta, - gniazdo do zewnętrznego zasilania tlenem respiratora z funkcją płynnej zmiany, - zasilania pomiędzy butlą transportową w przenośnym zestawie, a stacjonarnym źródłem tlenu bez spadku ciśnienia i przerwy w wentylacji pacjenta, - przewód tlenowy zasilający z wtykami typu AGA do ściennego gniazda tlenowego oraz wtykiem kompatybilnym z gniazdem do zasilania zewnętrznego, - mocowanie ścienne w przedziale medycznym. | TAK |  |
|  | 2. Respirator transportowy wyposażony w dodatkowe tryby wentylacji CPR, RSI. | TAK |  |
| III. | Pompa infuzyjna (podać producenta i model) nowa, niepowystawowa, niepodemonstracyjna, nierekondycjonowana | TAK |  |
|  | Pompa infuzyjna o n/w funkcjach i parametrach: - sterowanie i kontrola mikroprocesorem, - szybkość podawania płynów od 0,1 ml/h do 2000 ml/h, regulowana co 0,1ml/h, - możliwość stosowania strzykawek 10ml do 60ml, - system zabezpieczający przed obturacją żyły (KVO - keep vein open), - alarmy dźwiękowe: okluzja, KVO, rozładowana bateria, - funkcja aktywna Bolus (dawka uderzeniowa programowalna w zakresie do 2000 ml/h), - płynne przechodzenie podczas pracy z zasilania sieciowego na zasilanie z akumulatora, - dwudziestogodzinna praca na akumulatorach, - przy prędkości 5ml/h - możliwość zasilania i ładowania z instalacji karetki 12V. - mocowanie ścienne w przedziale medycznym. | TAK |  |
| IV. | Deska ortopedyczna dla dorosłych (podać producenta i model) nowa, niepowystawowa, niepodemonstracyjna, nierekondycjonowana | TAK |  |
|  | Deska o n/w funkcjach i parametrach: - wykonana z tworzywa sztucznego , łatwo zmywalnego, przepuszczalna dla promieni X, - minimum 14 dużych uchwytów umożliwiających pracę w grubych rękawicach. Długość – min. 180 cm, Szerokość – min. 40 cm, Waga deski – max 10 kg. 2. Pasy zabezpieczające do deski: - Konstrukcja pasa dwuczęściowa - Możliwość regulacji długości - Pasy kodowane kolorami i całkowicie wodoodporne nieabsorbujące płynów 3.Stabilizator głowy: - system 2 klocków z otworami umożliwiającymi dostęp do tętnic szyjnych, - podkładka z rzepem do przyczepiania klocków, - paski do mocowania stabilizatora do deski. | TAK |  |
| V. | Nosze podbierakowe (podać producenta i model) nowe, niepowystawowe, niepodemonstracyjne, nierekondycjonowane | TAK |  |
|  | Nosze podbierakowe o n/w funkcjach i parametrach: - wykonane z tworzywa ABS. - zestaw 3 pasów zabezpieczających, ergonomiczne uchwyty transportowe, - nosze umożliwiające montaż systemu unieruchomienia głowy, - nośność min. 150 kg, - konstrukcja noszy umożliwiająca wykonanie pełnego zdjęcia RTG na poziomie diagnostycznym (głowy, miednicy kręgosłupa), - wielostopniowa regulacja długości noszy umożliwiająca dopasowanie ich do wymiarów pacjenta, - min.10 ergonomicznych uchwytów zdystansowanych od podłoża znajdujących się na obwodzie noszy służących do przenoszenia, - konstrukcja noszy zabezpieczająca je przed wnikaniem wewnątrz płynów organicznych oraz materiału zakaźnego, - waga noszy poniżej 9 kg. | TAK |  |
| VI. | Nosze płachtowe (podać producenta i model) nowe, niepowystawowe, niepodemonstracyjne, nierekondycjonowane | TAK |  |
|  | Nosze płachtowe o n/w funkcjach i parametrach: - nośność min. 150 kg, - min. 8 uchwytów do przenoszenia, - kieszeń na nogi. | TAK |  |
| VII. | Deska ortopedyczna dla dzieci (podać producenta i model) nowa, niepowystawowa, niepodemonstracyjna, nierekondycjonowana | TAK |  |
|  | Deska ortopedyczna dla dzieci o n/w funkcjach i parametrach: - wyposażona w pasy 4 szt. w różnych kolorach, - min. 4 uchwyty do przenoszenia, - komplet klocków do unieruchomienia głowy, - wykonana z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnego, - minimalne dopuszczalne obciążenie 50 kg i dł. min.120 cm, - przenikalna dla promieni X, - pediatryczny system unieruchomienia głowy składający się z podkładki, dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami na uszy oraz dwóch pasków mocujących głowę, - waga deski do 5 kg. | TAK |  |
| VIII. | Krzesełko kardiologiczne (podać producenta i model) nowe, niepowystawowe, niepodemonstracyjne, nierekondycjonowane | TAK |  |
|  | Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości aluminium. – dwa kółka nie posiadające wspólnej osi – teleskopowo wydłużane rączki przednie – możliwość zmiany wysokości położenia rączek przednich na 2 poziomach – siedzisko wykonane z łatwo zmywalnego, przystosowanego do dezynfekcji materiału nylonowego, z możliwością łatwego zdjęcia. – udźwig do 159 kg – waga – max. 10 kg – trzy pasy bezpieczeństwa – blokada przed przypadkowym złożeniem – przystosowane do łatwego montażu i demontażu w ambulansie. | TAK |  |
| IX. | Materac próżniowy (podać producenta i model) nowy, niepowystawowy, niepodemonstracyjny, nierekondycjonowany | TAK |  |
|  | Materac próżniowy: - całkowicie przenikalny dla promieni X, - min. 4 uchwyty na krótszych bokach, - min. 4 pasy poprzeczne, - wymiary ok.: 80 cm x 190 cm, - akcesoria: pompka, pokrowiec na materac. | TAK, opisać |  |
| X. | Kamizelka unieruchamiająca typu KED (podać producenta i model) nowa, niepowystawowa, niepodemonstracyjna, nierekondycjonowana | TAK |  |
|  | Kamizelka unieruchamiająca typu KED o n/w funkcjach i parametrach: - zapewniająca unieruchomienie głowy, szyi, tułowia oraz kręgosłupa na całej jego długości, przy zachowaniu swobodnego dostępu do klatki piersiowej (monitorowanie, defibrylacja), - regulowane pasy mocujące piersiowe (3szt.) umożliwiają jej zastosowanie u dzieci i u kobiet ciężarnych, - wykonana z wytrzymałego materiału odpornego na przetarcia, - materiał zmywalny – tworzywo sztuczne, odporny na środki dezynfekcyjne, - min. 3 uchwyty transportowe, - min. 2 pasy biodrowe, - przenikliwa dla promieni X, - poduszka wypełniająca anatomiczne krzywizny ciała, - pokrowiec, - waga max. 3,0 kg, - udźwig min. 225 kg, - min. 2 pasy stabilizujące głowę. | TAK, opisać |  |
| XI. | Szyny unieruchamiające „Kramera” – 1 opak. (podać producenta i model) nowe, niepowystawowe, niepodemonstracyjne, nierekondycjonowane | TAK |  |
|  | Szyny unieruchamiajace Kramera o funkcjach i parametrach: - torba do transportu szyn, - uchwyty umożliwiające transport szyn w ręku i na ramieniu, - każda z szyn znajduje się w zdejmowanym, miękkim powleczeniu, - szyny odpowiadające rozmiarami do unieruchamiania kończyn górnych i dolnych. | TAK |  |
| XII. | Ssak mechaniczny ręczny (podać producenta i model) nowy, niepowystawowy, niepodemonstracyjny, nierekondycjonowany | TAK |  |
|  | Ssak mechaniczny ręczny o n/w funkcjach i parametrach: - obudowa pompy: tworzywo ABS, - wydajność: min. 20 l/min, - podciśnienie max.: 550 mmHg, - pojemność pojemnika min. 300 ml, - cewniki dla dorosłych i dzieci, - nasadka do rurki intubacyjnej. | TAK, opisać |  |
| XIII. | Ssak akumulatorowy (podać producenta i model) nowy, niepowystawowy, niepodemonstracyjny, nierekondycjonowany | TAK |  |
|  | Ssak akumulatorowy o n/w funkcjach i parametrach: - siła ssania wybierana przez naciśnięcie klawisza do 0,8 bar, - podświetlanie klawiszy umożliwiające pracę w warunkach ograniczonej widoczności, - elektroniczny system wyłączający pompę ssącą w przypadku przekroczenia ustawionej siły ssania, - zbiornik na wydzielinę wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie: - poj. min. 1,0 l., - dodatkowy zbiornik umożliwiający zastosowanie wkładów na wydzielinę jednorazowego użytku., - integralnie wbudowany filtr bakteryjny, - mocowanie ścienne w przedziale medycznym, - zasilanie 12 V zintegrowane z mocowaniem ściennym, - czas pracy z akumulatora: do 45 minut, - pojemnik wielokrotnego użytku, - żywotność baterii: min. 2 lata (min. 400 cykli ładowania). | TAK, opisać |  |
| XVII. | Pulsoksymetr (podać producenta i model) nowy, niepowystawowy, niepodemonstracyjny, nierekondycjonowany | TAK |  |
|  | 1. Pulsoksymetr o n/w funkcjach i parametrach: - lekkie, ręczne urządzenie o długiej żywotności baterii – ponad 30 godzin ciągłej pracy przy 4 bateriach AA, - monitoring trendów do 72 godzin, - wskaźnik perfuzji (PI) oznaczający siłę sygnału tętna, który może być stosowany jako narzędzie diagnostyczne przy niskiej perfuzji, - wskaźnik Signal I.Q. (SIQ) identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji, - FastSat®, który pozwala na śledzenie nagłych zmian stężenia O2 w krwi tętniczej, dzięki krótkiemu trybowi uśredniania, - funkcja SmartTone™ wydaje dźwięk zsynchronizowany z pulsem nawet podczas ruchu pacjenta, - opcje czułości: APOD, normalna i MAX, - alarmy dźwiękowe i optyczne: wysoka/niska saturacja, puls, wyłączony czujnik i niski poziom naładowania baterii, - opcjonalna gumowa obudowa z wbudowaną podpórką. | TAK |  |
| XVIII. | Uchwyty karetkowe do defibrylatorów kompatybilnych z Lifepack 12 i 15. | TAK |  |

Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

...........................................................................

Data:                                                                                                                                                                                                                                     pieczątka i podpis Wykonawcy